Θα ολισθήσει ή θα ανατραπεί;

O κύβος του διπλανού σχήματος πλευράς α=1m και μάζας m=10kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,4.

i) Αν στον κύβο ασκείται μία δύναμη μέτρου F=50Ν ή οποία διέρχεται από το κέντρο μάζας Ο του κύβου τότε:

α. Ο κύλινδρος θα κινηθεί μόνο μεταφορικά.

β. Ο κύλινδρος δεν θα κινηθεί.

γ. Ο κύλινδρος θα ανατραπεί περί άξονα που διέρχεται από την κορυφή Α του κύβου.

ii) Αυξάνουμε προοδευτικά το μέτρο της δύναμης τότε:

α. Ο κύλινδρος θα κινηθεί μόνο μεταφορικά χωρίς να ανατραπεί.

β. Θα υπάρξει μία τιμή του μέτρου της δύναμης F για την οποία ο κύλινδρος θα ανατραπεί και θα ολισθαίνει ταυτόχρονα.

γ. Θα υπάρξει μία τιμή του μέτρου της δύναμης F για την οποία ο κύλινδρος θα ανατραπεί περί άξονα που διέρχεται από την κορυφή Α του κύβου.

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας |g|=10m/s2 και ι ροπή αδράνειας του κύβου περί άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Ι(Ο)=m·α2/6.

Απάντηση

i) Δεν ξέρουμε αν ισορροπεί ο κύβος. Αν κάνει μόνο μεταφορική ή και στροφική κίνηση (αν ανατρέπεται). Οι δυνάμεις είναι αυτές του διπλανού σχήματος.

Η οριακή τιμή της τριβής είναι Τορ=μΝ=40Ν

Αφού F>Τορ ο κύβος επιταχύνεται προς τα δεξιά και η ασκούμενη τριβή είναι τριβή ολίσθησης με μέτρο Τολ=μ·Ν= 40Ν.

Έτσι ο κύβος μεταφορικά αποκτά επιτάχυνση που υπολογίζεται από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα:

Έστω ότι ο κύβος επιταχύνεται μεν προς τα δεξιά, χωρίς όμως να στρέφεται. Τότε ως προς το κέντρο μάζας Ο θα ισχύει:

Δηλαδή ο φορέας της Ν περνάει από την βάση στήριξης και είναι μετατοπισμένος κατά 0,2m από το μέσον Μ, πράγμα που μπορεί να συμβαίνει.

Έτσι λοιπόν ο κύλινδρος εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση.

Σωστή επιλογή είναι το α.

ii) Από τη σχέση (1) συμπεραίνεται ότι η αύξηση του μέτρου της δύναμης αυξάνει το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας.

Όμως από τη σχέση (2) η δύναμη δεν προκαλεί ροπή και δεν επηρεάζει την απόσταση του φορέα της δύναμης από το μέσο Μ, με αποτέλεσμα o φορέας της δύναμης  να είναι συνεχώς μετατοπισμένος κατά 0,2m από το μέσο Μ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανατροπή με οποιοδήποτε μέτρο της δύναμης .

Σωστή επιλογή είναι το α.

Χ. Αγριόδημας

chagriodimas@yahoo.gr

chagriodimas@gmail.com

# Text boxes

x

α

α

α

M

(

α

O

A

O

A